Technický list:				     CYKLON Farba v spreji

Číslo tovaru: 1901001, 1901101, 1901501, 1907301, 1907501, 1907401

CYKLON Lak sprej farebný je vysoko kvalitný viacúčelový lak na báze akrylu s mnohostranným využitím, dostupný v širokej škále farieb. Používa sa ako vrchný krycí náter na rôzne podklady.

# Oblasti použitia

- nábytok

- kovy

- zariadenia objektov

- dekoratívne nástreky

- opravy pôvodných farebných povrchov

# Vlastnosti produktu

- štandardizovaná kvalita farieb

- vhodné pre vnútorné i vonkajšie použitie

- optimálna pre opravy a renovácie

- jednoduché použitie

- presvedčivý účinok

# Informácie o spracovaní

Ošetrenie podkladu: Podklad by mal byť suchý, bez mastnôt a prachu. Hrdzavé miesta prebrúsiť. Pred nástrekom je vhodné použiť CYKLON Základnú farbu z dôvodu lepšej priľnavosti a odolnosti.

Použitie: Nádobu silno potriasť (minimálne 2 min. od počuteľného pohybu guľôčok na miešanie). Do kríža naniesť zo vzdialenosti cca. 25 cm, podľa potreby aj viac krát. Medzi jednotlivými vrstvami dodržte časový odstup 3-5 min. Zabezpečte vetranie miestnosti.

# Technické údaje

| Technické vlastnosti | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| Výdatnosť 400 ml sprej | cca. 3 - 4 m2 (závislé od hrúbky vrstvy) |
| Doporučená hrúbka vrstvy | 40-50 (m |
| Záruka | 5 rokov pri správnom skladovaní pri teplote –5°C až +30°C, |